# ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

| Параметры | Урал­ 5557­40 | Шасси Урал­ 5557­40 | Урал­ 55571­40 | Шасси Урал­ 55571­40 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Масса перевозимого груза на автомобиле без надставных бортов и отбойного козырька, кг | 10 000*1/7000*2 | - | 10 000 | - |
| Масса размещаемого и перевозимого груза на шасси, кг | - | 12 000*1/9000*2 | - | 12 665 |
| Масса снаряженного автомобиля (шасси) без надставных бортов и отбойного козырька с топливом, маслом и др. жидкостями, кг | 9980 | 8335 | 10 410 | 8410 |
| Полная масса автомобиля с грузом, водителем и пассажирами (225 кг), без учета допуска на массу снаряженного автомобиля, кг | 20205 | 21300 | 20 635 | 21300 |
| Распределение массы от снаряженного автомобиля (шасси) с дополнительным оборудованием и снаряжением, кг: на передний мост | 4600 | 4350 | 4745 | 4695 |
| на заднюю тележку | 5380 | 3985 | 5665 | 3715 |
| Распределение массы от автомобиля (шасси) полной массой, кг на передний мост | 4975 | 5300 | 5065 | 5300 |
| на заднюю тележку | 15230 | 16000 | 15 570 | 16000 |
| Допустимая полная масса буксируемого прицепа, кг | 11500*1/9000*2 |
| Эксплуатационные данные |
| Максимальная скорость движения, км/ч, не более: |  |
| при полной массе автомобиля | 72 |
| при полной массе авто- поезда | 65 |
| Максимальный подъем, преодолеваемый автомобилем, ‰ (%), не менее: |  |  |
| при полной массе автомобиля | 400 (40) | 270 (27) |
| при полной массе автопоезда | 270 (40) | 180 (18) |
| Глубина преодолеваемого брода с твердым дном с учетом естественной волны (не от движения автомобиля), м | 0,7 |
| Параметры | Урал­ 5557­40 | Шасси Урал­ 5557­40 | Урал­ 55571­40 | Шасси Урал­ 55571­40 |
| Контрольный расход топлива, л/100 км пути при скорости: |  |
| 40 км/ч | 27 | 29 |
| 60 км/ч | 37 | 37 |
| Наименьший радиус поворота автомобиля по оси следа переднего внешнего (относительно центра поворота) колеса, м | 10,8 |
| Тормозной путь при движении со скоростью 60 км/ч при применении рабочей тормозной системы, м, не более: |  |
| при полной массе авто- мобиля | 36,7 |
| при полной массе авто- поезда | 38,5 |
| Двигатель |
| Модель, тип | ЯМЗ­236НЕ2­3, с воспламенением от сжатия, четырехтактный, с турбонаддувом, V­образный, шестицилиндровый |
| Рабочий объем, л | 11,15 |
| Номинальная мощность, кВт (л.с.), не менее | 169(230) |
| Максимальный крутящий момент, Н(м (кгс.м), не менее | 882 (90) |
| Частота вращения, мин-1: при номинальной мощности | 2080-2150 |
| при максимальном крутящем моменте | 1100-1300 |
| Направление вращения коленчатого вала по ГОСТ 22836­77 | Правое (если смотреть со стороны вентилятора, то по часовой стрелке) |
| Система смазки двигателя | смешанная, под давлением и разбрызгиванием с охлаждением масла в жидкостно­масляном теплообменнике |
| Система питания Топливный бак, л | 210 (заправочная емкость 204) | 300 (заправочная емкость 290) |
| Система питания двигателя воздухом | с фильтром очистки воздуха сухого типа со сменным картонным фильтрующим элементом, охлаждением наддувочного воздуха и индикатором засоренности |
| Система выпуска газов | с глушителем шума, конец выпускной трубы направлен вправо |

| Параметры | Урал­ 5557­40 | Шасси Урал­ 5557­40 | Урал­ 55571­40 | Шасси Урал­ 55571­40 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Система охлаждения | жидкостная, закрытого типа, с принудительной циркуляцией охлаждающей жидкости. Радиатор трубчато­ленточный |
| Трансмиссия |
| Сцепление | ЯМЗ­182, фрикционное, сухое, однодисковое, с диафрагменной пружиной вытяжного типа, с гидравлическим приводом и пневмогидравлическим усилителем (ПГУ) |
| Коробка передач | ЯМЗ­236У, механическая, пятиступенчатая c синхронизаторами на второй, третьей, четвертой и пятой передачах |
| передаточные числа | первая — 5,22; вторая — 2,90; третья — 1,52; четвертая —1,00; пятая — 0,664; задний ход — 5,22 |
| Раздаточная коробка | механическая, двухступенчатая, с межосевым цилиндрическим блокируемым дифференциалом, распределяющим момент между передним мостом и тележкой задних мостов в отношении 1:2 и постоянно включенным приводом на передний мост |
| передаточные числа | высшая передача — 1,21 низшая передача — 2,15 |
| Карданная передача | открытая с четырьмя валами, с шарнирами на игольчатых подшипниках |
| Мосты | ведущие, картер моста комбинированный, состоит из литой средней части и запрессованных в нее кожухов полуосей. Передний мост управляемый, с шарнирами равных угловых скоростей дискового типа |
| Главная передача | двойная, проходного типа, состоит из пары конических шестерен со спиральным зубом и пары цилиндрических косозубых шестерен. Главные передачи всех мостов автомобиля взаимозаменяемы. Дифференциал — симметричный, конический, с четырьмя сателлитами. Полуоси — полностью разгружены, соединение со ступицей — шлицевое |
| передаточное число | 7,32 |
| Ходовая часть |
| Рама | штампованная, клепаная |
| Буксирные приборы | спереди два жестких буксирных крюка, сзади тягово­сцепное устройство двухстороннего действия |
| Подвеска автомобиля: |  |
| передняя | зависимая, на двух полуэллиптических рессорах, работающих совместно с двумя гидравлическими амортизаторами двухстороннего действия |
| задняя | зависимая, балансирная, с реактивными штангами, на двух продольных полуэллиптических рессорах, усиленная листами рессор прямоугольного профиля толщиной 14 мм |
| Колеса | 514­400 (400Г­508) дисковые разъемные, с полуглубоким ободом, с тороидальными посадочными полками, с центрированием по фаскам крепежных отверстий |
| Параметры | Урал­ 5557­40 | Шасси Урал­ 5557­40 | Урал­ 55571­40 | Шасси Урал­ 55571­40 |
| Шины | 500/70­20, 500/70­508, модели ИД­П284, 156F (HC16), пневматические, камерные, широкопрофильные, с рисунком протектора повышенной проходимости, с регулируемым давлением, максимальная допускаемая нагрузка 39,23 кН(4000кгс) |
| Номинальное давление воздуха в шинах, МПа (кгс/см2): |  |
| передних колес задних колес | 0,34(3,5) 0,52(5,3) |
| Пределы регулирования | от 0,10 (1,0) до номинального |
| Рулевое управление |
| Тип передачи | механический, с гидравлическим усилительным механизмом |
| Рулевой механизм | двухзаходный червяк и боковой зубчатый сектор |
| передаточное число | 21,5 |
|  | На автомобиле может быть установлен рулевой механизм типа «винт­шариковая гайка –рейка –сектор» в комплекте с карданным валом. Передаточное число – 23,55 |
| Усилительный механизм | гидравлический, двухстороннего действия, с клапаном управления золотникового типа, установленным на картере рулевого механизма |
| Насос усилительного механизма | лопастной, двойного действия, роторного типа, привод от коленчатого вала двигателя |
| Установка передних управляемых колес | развал колес — 1°, поперечный наклон шкворня — 6°, схождение колес по ободу — 1­3 мм |
| Тормозные системы |
| Рабочая тормозная система | двухконтурная, со смешанным (пневмогидравлическим) приводом, раздельными по пневматической и гидравлической частям на: первый контур — передний мост, второй контур — задняя тележка. Колесные тормозные механизмы барабанного типа |
| Аварийная тормозная система | один из контуров рабочей тормозной системы |
| Стояночная тормозная система | механическая, с пневмоприводом к крану управления стояночным тормозом прицепа. Тормозной механизм барабанного типа, установлен на выходном валу раздаточной коробки |
| Вспомогательная тормозная система | тормоз­замедлитель моторного типа, компрессионный, устанавливается в системе выпуска газов. Привод пневматический с одновременным отключением подачи топлива в двигатель |
| Параметры | Урал­ 5557­40 | Шасси Урал­ 5557­40 | Урал­ 55571­40 | Шасси Урал­ 55571­40 |
| Система электрооборудования |
| Схема проводки | однопроводная, отрицательные клеммы источников тока соединены с «массой» автомобиля. Номинальное напряжение 24 В |
| Генератор | Г­273В1 или 1322.3771, водостойкий, переменного тока, мощностью 1000 Вт, со встроенным регулятором напряжения |
| Аккумуляторные батареи | две 6СТ­190 (6СТ­190А, или 6СТ­190ТР, или 6СТ­190ТМ) *3 |
| Выключатель аккумуляторных батарей | 1402.3737, с дистанционным управлением из кабины |
| Стартер | 25.3708­01 или 2562. 3708­20 мощностью 8,2 кВт (11,5 л.с.), с электромагнитным тяговым реле с дистанционным управлением |
| Фара | 401.3711 (671.3711) *4 |
| Фонари боковых указателей поворота и знаки автопоезда | пять, УП101­Б1 (511­3726010) *4 |
| Задние фонари | два, ФП133­АБ, (7462.3716 — правый, 7472.3716 —левый) *3 с функциями заднего габаритного огня, указателя поворота, заднего контурного (габаритного) огня, стоп­сигнала, огня заднего хода, заднего противотуманного фонаря, светоотражающего устройства и бокового габаритного фонаря |
| Передние фонари | два, ПФ133­АБ, (ПФ130Б или ПФ130АБ­01) *4 двухсекционные, с лампами габаритного огня и указателя поворота |
| Фонарь освещения номерного знака | два, ФП134Б или ФП131АБ*4 |
| Кабина |
| Кабина | трехместная, оборудована отопителем |
| Самосвальная установка |
| Платформа | метал-лическая, с легко разъ-емными элементами кре-пления к надрамнику, страховочным упором, двухсторонней боковой разгрузкой и автоматическим открыванием запоров основных бортов |  | метал-лическая, самосвальная с задней разгрузкой, ковшового типа, без заднего борта, с обогревом выпускными газами |  |

| Параметры | Урал­ 5557­40 | Шасси Урал­ 5557­40 | Урал­ 55571­40 | Шасси Урал­ 55571­40 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Максимальный угол подъема платформы без груза относительно надрамника (регулировочный) | 45°+1° | - | 55°+1° | - |
| Максимальный угол разгрузки полностью груженой платформы вправо, влево или назад относительно горизонтальной опорной поверхности, не менее | 50° | - | 60° | - |
| Внутренние размеры платформы (без надставных бортов), мм | 4500х2284х х850 |  | 3920х2348х х900 |  |
| Объем платформы, м3: |  |  |  |  |
| с основными бортами | 8,8 | - | 7,0*5 | - |
| с основными и надставными бортами и отбойным козырьком | 17,5 | - | - | - |
| Надрамник | сварной, с элементами крепления механизма опрокидывания платформы |
| Управление самосвальной установкой | дистанционное, пневматическое, из кабины водителя |
| Гидрооборудование | с приводом от коробки передач, обеспечивает поочередную разгрузку платформы тягача и прицепа и закрывание бортов платформы тягача и прицепа |
|  | гидроцилиндр подъема платформы телескопический, ограничительный клапан, гидроцилиндр закрывания боковых бортов порш-невого типа, масляный насос НШ32У­3­Л, масляный бак с фильтром, краны управления |  | гидроцилиндр подъема платформы телескопический, ограничительный клапан, масляный насос НШ32У­3­Л, масляный бак с фильтром, краны управления |  |
| Параметры | Урал­ 5557­40 | Шасси Урал­ 5557­40 | Урал­ 55571­40 | Шасси Урал­ 55571­40 |
| Коробка отбора мощности*3 | шестеренчатая, одноступенчатая, с приводом от коробки передач. Передаточное число с учетом коробки передач — 0,946 |
| Коробка дополнительного отбора мощности*3 | механическая с пневматическим приводом управления, включается через скользящую муфту от первичного вала раздаточной коробки. Обеспечивается отбор до 40% от мощности двигателя. Допускается отбор мощности в движении с соответствующим снижением тягово­динамических качеств. |
| *1 Масса при эксплуатации по дорогам 1­4 категории. *2 Масса при эксплуатации по дорогам 5 категории. *3 Устанавливается по требованию. *4 Изделия в негерметичном исполнении. *5 Объем платформы производства Нефтекамского автомобильного завода (АО «НЕФАЗ») составляет 6,2 м3. |

В приложениях 1­11 приведены данные для контроля и регулировок, моменты затяжки резьбовых соединений, характеристика автомобильных ламп, перечень шоферского инструмента и принадлежностей, подшипники качения и др.

Габаритные размеры автомобилей показаны на рис. 5­8. Размеры, отмеченные звездочкой, даны для автомобилей при полной массе, отмеченные двумя звездочками означают допустимое приближение устанавливаемого оборудования к кабине и раме в зоне колес. Остальные размеры для автомобилей в снаряженном состоянии.